实验五	负反馈放大器一

实验内容

- 调整各级静态工作点

取Ic1=1.7mA，Ic2=2mA。

测定各级VB、VC、VE、VCE的电压。

- 测定二级电压串联负反馈电路开环与闭环时中频段1KHZ、30~40Mv（信号源输出为半峰）负载时和空载时的电压放大倍数，用示波器观察波形，保持VB点电压为小信号。

开环：K22与K14相连。

闭环：K22与K12相连。

3．测量负反馈对放大倍数稳定性的影响

将电源电压降到10V，测量负载时开环与闭环输出电压，算出由于电源电压下降而引起开环、闭环放大倍数相对变化，比较两者的稳定性。

|  | 开环放大倍数 | 闭环放大倍数 |
| --- | --- | --- |
| 12V |  |  |
| 10V |  |  |