运放应用实验(二)

三、积分器实验

1．按右图接线，输入1KHz、峰峰值为1V的方波信号。用示波器双踪显示输入、输出波形并记录。注意300KΩ的电阻先要加上，不能用万用表来测量数据，输入、输出波形画在同一时间轴上。幅度的测量要用标尺来测。不能直接从示波器上读。

2．输入信号幅度同上，改变信号频率为2KHz、500Hz，观察并记录输出幅度，比较它们之间的数量关系，需将300KΩ的电阻加上。

3. 维持输入频率1KHz，观察输出信号的幅度与输入信号幅度的关系，需将300KΩ的电阻加上。4. 实验内容同实验1，但需将300KΩ的电阻去掉，记录输入、输出波形。

四、微分器实验

按右图接线，输入信号为1KHz、半峰值为20mV的小信号。观察输入、输出波形，用双踪示波器同时显示。

改变输入方波的频率，观察并记录波形。