一、 电流负反馈偏置的共发射极放大电路如图1所示，设晶体管β=100，rbb’=100Ω。

（1）计算电路的电压增益Aus=vo/vs,输入电阻Ri及输出电阻Ro；

（2）研究耦合电容、旁路电容对低频截止频率fL的影响：

①令C2，CE足够大，计算由C1引起的低频截止频率fL1；

②令C1，CE足够大，计算由C2引起的低频截止频率fL2；

③令C1，C2足够大，计算由CE引起的低频截止频率fL3；

④同时考虑C1，C2，CE时的低频截止频率fL；

图1 电流负反馈偏置共发射极放大电路

（3）采用图1所示的电路结构，使用上述给定的晶体管参数，设RL=3kΩ，RS=100Ω,设计其它电路元件参数，满足下列要求：Aus≥40，fL≤80Hz。

二、如图2所示电路是一个低频功率放大电路，Q6，Q7为大功率管。设Q6，Q7的β=50，IS=1×10-14A；Q1~Q5的β=100，IS=1×10-15A。

（1）调节电阻R1及R5使静态时VA≈VCC/2,IC6≈IC7≈10mA。

（2）输入信号为f=1kHz的正弦波，求电路最大输出电压的幅度及最大输出功率。

（3）为使负载获得最大功率，激励信号的幅度应是多少？若电容C2因损坏而开路，它对电压增益及最大输出电压幅度有何影响？

（4）求电路的下限截止频率fL。

图2

三、差动放大电路如图3所示。设各管参数相同，，，，，。输入正弦信号。

（1）设（差模输入），求，，的幅频特性，确定低频电压增益值及，观察的值。

（2）设（共模输入），求，及的频响特性，确定其低频增益值，并观察的值。

（3）求的频响特性，确定的截止频率，并对此加以讨论。

（4）设，，调节，保证，，的不变，求此时的频响特性。

图3差动放大电路

四、图4所示CMOS集成运放5G1457的原理图。各MOS管的（为沟道宽度和长度）已标在图中，MOS管使用 Multisim 软件中晶体管库中“TRANSISTOR_VIRTUAL中的MOS_4TEN_VIRTUAL\MOS_4TEP_VIRTUAL”，W/L 可以根据图示直接修改，并修改使CGSO=5e-12，CGDO=5e-12、 CGBO=5e-12，（在元件属性直接修改模型参数） ，其余使用缺省值。

（1）设vI1=0同相输入端加直流扫描电压V1，求电路的直流传输特性，确定输入失调电压VIO、运放工作在线性状态下的最大输入电压以及输出电压摆幅；

（2）同相输入端加合适的补偿电压，使运放静态输出电压近似为零，求该条件下电路的静态工作点；

（3）在上述偏置条件下，作交流小信号分析，求开环差模电压增益AvD,上限截止频率fH及单位增益带宽BWG；

（4）将输出端与反相输入端相连，同相输入端施加大幅度脉冲信号，输出端接负载电阻RL=100KΩ，负载电容CL=100pF，求输出电压波形，确定其转换速率SR；

（5）求共模增益的幅频特性曲线，确定低频时共模电压增益值及KCMR。

图4

五、电路如题图5所示。设输入电压，是幅度为16V（-8V～+8V）、频率为100Hz的理想锯齿波，求，及的波形，分析电路的工作原理及功能。

图 5

六、 文氏电桥振荡器是一种常用的RC振荡器，用来产生低频正弦信号。图7是一个典型电路，它由运算放大器和RC串并联选频网络组成。电阻，组成负反馈网络，电压增益约为。

（1）设计电路参数使。

（2）计算RC串并联选频网络的频响特性。

（3）使用二极管稳幅电路，使输出振荡波形稳幅，且波形失真较小。

图6 文氏电桥震荡电路

七、 互补输出级电路如图8所示。设各管的参数相同，，，，。

（1）作直流传输特性，确定的动态范围，分析动态范围受限的原因。

（2）静态时，求此时的直流工作电流。

（3）若要求静态时，，应调什么参数？其值是多少？

（4）若或因损坏而开路，会发生什么现象？

（5）若去掉，，将，两管基极短接，其直流传输特性有何变化？此时加入正弦信号（设），的波形将发生什么变化？解释其原因？

（6）若，的由100变为50，它对最大输出幅度有何影响？若由变为，他对最大输出幅度又有何影响？

图7 互补输出级原理电路

八、平衡式推挽功放电路（BTL）的原理电路如图9所示。它由两组互补输出级组成，两组电路的输入信号大小相等、相位相反。已知负载电阻，要求最大输出功率不低于10W。请用BTL电路作输出级设计一个完整的功放电路，画出电路图，确定元件参数，计算最大输出功率。

图8

九、图9（a）所示为两级负反馈音频放大电路，其反馈网络如图9（b）所示。该电路能对四个不同频率段的音频信号实现不同的放大或衰减：对高音频（f > f3）部分进行衰减，对低音频（f < f2）部分进行提升，对更低音频（f < f1）部分限制提升。试通过仿真分析求出这三个频率f1、f2和f3。

图9（a） 两级负反馈放大电路

图9（b） 反馈网络