实验三、单放实验（一）

1．静态工作点

输入电源：9V（加在K7点）。调节VB点电压为2.25V，测VC、VE、VCE的电压。

讲解：

- 电源线的规范使用：红、黑线；

- 单放电路图的说明， 100Ω电阻短路。

- 实验板的电源插座连入电路。

- 测量用万用表的直流档。

- 三极管的e、b、c三个管脚的识别。

2．电压放大倍数

输入1KHZ、40~50mV的正弦波信号（in端），测K15点与K6点之间的电压比。

讲解：

- 9V电压不能拨掉，一直要加在板子上面。

- 加入交流信号先用示波器监视输入、输出波形，再用表来测量（空载、负载）。

3．观察非线性失真

- 增大输入信号；

- 调节偏置电阻：饱和、截止失真；需量出RW3最大、最小。

- 实验报告写清什么失真、RW3如何。

实验四、单放实验（二）

1．静态工作点

输入电源：9V。调节VB点电压为2.25V。

2．输入电阻的测量

输入1KHZ、40~50mV的正弦波信号（in端），用示波器监视输出端的波形。

- K1端与 K3端相连，定下K1端的电压值。

- K4端与K1端相连，调节RW5，使K2端上下二次的值相等，断开K1端，测出RW5。

3．计算输出电阻

=（-1）×		其中为输出空载，为输出负载。

4．幅频特性的测量

输入信号需保持不变且应大些（60~70mV，只要输出不失真即可），

负载情况下测量。频率大于20KHZ，万用表测量就要改用示波器了。